ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ

«УНИВЕРСАЛ»

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

НА РЕМОНТ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОДЪЕЗДОВ

ПО АДРЕСУ Г. МОСКВА,

________________________________

УТВЕРЖДАЮ:					СОГЛАСОВАНО:

ЗАКАЗЧИК						ПОДРЯДЧИК

________________				_________________

_____________					_____________

«___»_________2016 г.			«____»_____________ 2016 г.

г. Москва

2016

НОРМАТИВЫ И УКАЗАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СП 48.13330.2011 | Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004 |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95) |
| ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. (С изменением N 1) |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация |
| ГОСТ Р 12.4.026-2001 | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки опасности. Изменения (I-XII-80, 2-Х-86) |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия |
| ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 7948-80 | Отвесы стальные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 24258-88 | Средства подмащивания. Общие технические условия |
| ГОСТ 26887-86 | Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия |
| ГОСТ 27321-87 | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| МДС 12-25.2006 | Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация |
|  | Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме |
| ПОТ Р М-016-2001 | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок |
| РД-11-06-2007 | Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Проект производства работ (ППР) предназначен для использования при проведении ремонта деформационных швов с последующей отделкой.

ППР предусматривает процессы проведения ремонтных и отделочных работ, выполняемых для придания поверхностям защитных и декоративных свойств.

Выполнение указаний данного ППР рекомендуется выполнять в регламентированных условиях, включающих температуру наружного воздуха в границах от +50С до +300С. Не рекомендуется выполнение работ при температуре более +300С.

Основные характеристики, свойства, область применения материалов, предназначенных для выполнения ремонтных и отделочных работ приведены в таб. 1.

| Материал | Свойства | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Серпянка | Стойкость к агрессивным средам; способность выдерживать высокие продольные и поперечные нагрузки; повышенные механические и прочностные характеристики армируемых поверхностей; высокое устойчивое сцепление с вяжущими смесями; устойчивость к вибрационным, усадочным и сдвиговым нагрузкам и смещениям; ровная геометрия ячеек, стабильная плотность, однородность плетения; идеальный внешний вид и высокая клейкость к поверхности. | Армирование (усиление, упрочнение) слоя шпатлевки или штукатурки, наносимых на поверхности стен, потолков; армирование трещин на потолках и стенах при выравнивании стен, оштукатуривании, перед покраской и наклеиванием обоев, гидроизоляции; придание поверхности ударопрочных свойств; армирование и защита поверхности от образования трещин. |
| Грунтовка глубокого проникновения | Улучшает адгезию, гарантирует экономичное и ровное нанесение последующих покрытий - штукатурки, лакокрасочных материалов. Поверхность приобретает прочность, адгезию со штукатурными растворами, плиточными клеями и ровнителями, малое водопоглощение, увеличивается долговечность покрытия. Грунтовки глубокого проникновения паропроницаемы, не препятствуют выходу влаги, обеспечивают воздухообмен и поддерживают климатический комфорт в помещении. | Предназначена для предварительной обработки оснований (бетон, гипс, кирпич, гипсокартон, гипсовая плита и т.д.) с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, остатков побелки, улучшения адгезии и т.д. Используется перед устройством наливных полов, многослойным оштукатуриванием, шпатлеванием, перед нанесением обойного клея, краски. Для внутренних и наружных работ. |
| Водно-дисперсионная краска | Хорошо сохраняет цвет и выдерживают интенсивное УФ-излучение. Просты в применении и быстро высыхают. Для получения качественного финишного покрытия достаточно нанести на поверхность два слоя. При этом покрытие оказывается не только «дышащим» (что позволяет успешно применять эти краски для минеральных поверхностей), но и достаточно эластичным. Покрытие имеет отличную адгезию с окрашиваемой поверхностью, обладает повышенной стойкостью к мытью и мокрому истиранию. Высокая эластичность, с водоотталкивающими свойствами и одновременно высокой паропроницаемостью («дышащей» способностью). | Предназначены для окрашивания как внутренних, так и внешних элементов здания. Предназначены для окраски кирпичных, бетонных, деревянных и металлических повверхностей, предварительно загрунтованных. |
| Масляная краска | Масляная краска формирует твердое, пластичное, светостойкое, атмосферостойкое покрытие, которое не разрушается под воздействием влаги. Характеризуется высокой укрывистостью, хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности. Защитный слой обладает антибактериальными свойствами, способен противостоять сырости и плесени. Лакокрасочный материал удобен в использовании, легко наносится. Полностью отвержденное покрытие абсолютно безопасно для детей и взрослых. | Предназначена для внутренних и наружных отделочных работ, для окраски металлических и деревянных изделий. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

До начала производства отделочных работ должны быть произведены следующие работы:

- защита отделываемых поверхностей от атмосферных осадков;

- загерметизированы швы между блоками и панелями;

- заделаны и изолированы места сопряжений оконных и дверных блоков.

В процессе выполнения ремонтных и отделочных работ проверяют:

- подготовку поверхности для отделки;

- качество материалов;

- температуру и влажность окружающей среды;

- соблюдение технологической последовательности операций;

- соответствие цвета, состава используемых материалов;

- наличие, качество и исправность необходимых для выполнения работ инструментов.

Проверяя готовность помещений и поверхностей до проведения отделочных работ проверяют:

- качество заделки швов;

- качество подготовки поверхности к нанесению отделочных покрытий.

Отделочные работы необходимо выполнять непрерывно, придерживаясь правила стыкования участков «мокрое на мокрое».

При выполнении работ по заделке швов раствор в швах следует выравнивать заподлицо с основанием, а поверхность очистить от пыли и грязи механизированным способом или вручную.

Работы по устройству отделочных покрытий делятся на подготовительные и основные.

К подготовительным работам относятся:

- очистка поверхностей от пыли и грязи;

- доставка строительных материалов и конструкций на строительную площадку, их складирование;

- грунтование поверхности;

- приготовление отделочных растворов.

К основным работам относятся:

- нанесение и обработка отделочных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность перед отделкой предварительно очищают от пыли, грязи, жировых пятен, солевого налета и т.д. с помощью стальных щеток, шпателей, зубил или молотков. Жировые пятна убирают с помощью различных растворителей. После удаления загрязнений поверхность обеспыливают сжатым воздухом или влажной губкой.

Обеспыленная и подготовленная поверхность перед проведением отделочных работ обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Краску перед применением тщательно перемешивают. Краска наносится валиком вручную или механизированным способом. Работы на одной поверхности следует выполнять непрерывно, придерживаясь правила «мокрое на мокрое».

При выполнении работ поверхность следует защищать от попаданию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также повышенной влажности.

РЕШЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы на объекте вести в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Часть 1, СНиП 12-04-2002. Часть 2. "Безопасность труда в строительстве". Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

К работам на высоте при устройстве и эксплуатации средств подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, годные по медицинским показаниям к выполнению этих работ, прошедшие обучение и инструктаж в установленном порядке. Лица, впервые допускаемые к выполнению, работ должны работать в течение года под непосредственным надзором более опытного рабочего.

При работе на высоте рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами для крепления к надежным частям здания или стойкам лесов в соответствии с указанием инженерно-технического работника, руководящего монтажом лесов.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью, испытанными предохранительными поясами, касками и др. средствами индивидуальной защиты.

Монтажные работы должны осуществляться под непосредственным руководством инженерно-технических работников.

На участке (захватке) не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц, на этажах по всей вертикали под местом монтируемых и временно закрепляемых конструкций до установки их в проектное положение.

Материалы, конструкции и оборудование следует размещать в зоне, отведенной ППР, на выровненных площадках, применив меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскалывания складируемых материалов (на специальных кассетах или прокладках).

При работе на высоте рабочие обязаны страховаться закреплением карабином монтажного пояса за ранее установленные конструкции. Места крепления пояса указывает ИТР ответственный за безопасное ведении работ.

Выдаваемые рабочим средства индивидуальной защиты должны быть проверены, а рабочие - проинструктированы о порядке пользования ими. Все лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски. Запрещается допускать к работе лиц без соответствующей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

Электробезопасность на стройплощадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствие с требованиями конструкций по работе с электроинструментом и электроустановками.

До начала монтажных работ необходимо:

- обозначить опасную зону согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1);

- производителю работ ознакомить с ППР под роспись всех ИТР и рабочих, занятых на монтаже конструкций;

- провести разграничение по времени производства монтажных работ и пребывания людей в опасной зоне на отм. ±0,000;

- составить график совмещенных работ и разработать мероприятия по проведению одновременных работ с другими организациями;

- выполнить общие мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство".

На строительной площадке в каждой смене должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами из числа.

На площадке в каждой смене назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность при производстве СМР. Все ИТР и рабочие, занятые на монтаже конструкций, должны быть до начала работ ознакомлены с настоящим проектом под роспись.

До начала производства работ необходимо оформить наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.

Строительная площадка, проезды, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего воздействия на рабочих.

Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра более 15 м/сек, гололеде, грозе, тумане, снегопаде. Работы по монтажу конструкций с большой парусностью прекращать при силе ветра 10 м/с.

8. УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95).

Ответственность за пожарную безопасность на строительной площадке и местах производства работ, за соблюдение требований "Правил пожарной безопасности", за своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка, назначенный приказом по фирме.

Места производства работ оборудовать противопожарными щитами с первичными средствами пожаротушения.

Все работающие должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности. В каждой смене должен быть назначен ответственный за противопожарную безопасность.

Пути эвакуации из мест пожарной опасности указываются хорошо видимыми знаками и держатся постоянно свободными. На видных местах устанавливаются указатели ближайшего сигнала пожарной тревоги, номера телефона пожарной части (команды). Эвакуация должна проводиться по заранее разработанному плану и с персональным учетом каждого работника, оказавшегося в опасной зоне.

Каждое строительство должно быть обеспечено противопожарным оборудованием и инвентарем согласно норм. Характер противопожарного оборудования устанавливается по согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора в зависимости от степени пожарной опасности объекта и его государственного значения.

Кроме перечисленных в нормах первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на каждые 5000 м территории устанавливаются пожарные пункты (щит или шкаф, окрашенные в красный цвет с надписью "Пожарный пункт") со следующим набором первичных средств пожаротушения и инвентаря:

| - огнетушители типа ОП-5 | 2 шт.; |
| --- | --- |
| - ведра пожарные | 2 шт.; |
| - лопаты | 4 шт.; |
| - войлок (или асбестовое полотно) | 2 полотна. |

Огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, щиты или шкафы для инвентаря, ручки для лопат, футляры для кошм и другое оборудование в отличие от хозяйственного инвентаря должны быть окрашены в красный цвет.

На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы (упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и т.п.), они должны собираться в металлические емкости с плотно закрывающейся крышкой, установленные в пожаробезопасных местах.

Сгораемые материалы должны доставляться на рабочие места в количестве, не превышающем сменной потребности.

Сгораемые материалы на открытых площадках должны размещаться в штабелях площадью не более 100 м. Разрывы между штабелями и строящимися подсобными зданиями, помещениями надлежит принимать согласноСНиП 12-03-2001, а проходы между штабелями (стеллажами) должны быть шириной не менее 1 м.

Рабочий настил лесов должен иметь следующие первичные средства пожаротушения:

- на каждые 20 м рабочего настила - 1 огнетушитель;

- ведра - не менее 4 шт. на весь настил.

В целях пожарной безопасности кроме лестничной клетки на лесах должны быть предусмотрены запасные выходы с рабочего настила в помещение через проемы.